### 🔥 Configuración de Perfiles de Precalentamiento
La mayoría de los firmwares (tanto el oficial de Creality como el Professional) te permiten editar y guardar dos perfiles básicos: PLA y ABS.
#### 1. El Porqué de los Perfiles
Las impresoras 3D necesitan alcanzar una temperatura de extrusión y una temperatura de cama específicas antes de empezar.
- Comodidad y rapidez: En lugar de ir a "Control" $\rightarrow$ "Temperaturas" $\rightarrow$ "Boquilla" y escribir $200^\circ\text{C}$, simplemente pulsas un botón y se calienta automáticamente a las temperaturas correctas para el material que estás usando.
- Adhesión de la primera capa: Es vital que la cama esté a su temperatura final antes de comenzar la impresión, ya que el material se adhiere mejor a una superficie caliente.
- Consistencia: Aseguras que siempre usas la misma temperatura de inicio, mejorando la fiabilidad de tus primeras capas.
#### 2. Procedimiento para Guardar los Ajustes
Usaremos el PLA (el material más común) como ejemplo, asumiendo una temperatura de boquilla de $200^\circ\text{C}$ y una cama de $60^\circ\text{C}$.
1. Entrar al Menú de Control:
  1. Ve al menú principal y navega a Control o Configuración Avanzada (dependiendo del firmware).
  2. Busca la opción Temperaturas o Temperatura.
2. Configurar las Temperaturas Iniciales:
  1. Bajo "Nozzle" (Boquilla), establece la temperatura deseada para tu PLA (ejemplo: $200^\circ\text{C}$).
  2. Bajo "Bed" (Cama), establece la temperatura deseada para tu PLA (ejemplo: $60^\circ\text{C}$).
3. Guardar en el Perfil PLA:
  1. Navega de nuevo al menú Control o Configuración Avanzada.
  2. Busca la opción Preheat PLA Settings (Ajustes de Precalentamiento PLA) o una similar.
  3. Selecciona Guardar (o la opción que indique que quieres almacenar las temperaturas actuales en ese perfil).
4. Guardar en la EEPROM (Paso Final y Crucial):
  1. Una vez guardado el perfil, debes asegurarte de que la impresora lo recuerde después de apagarla.
  2. Vuelve al menú Control.
  3. Selecciona Store Settings (Guardar Configuración). Esto guarda todos los cambios que has hecho (Z-Offset, PID, y los nuevos perfiles de precalentamiento).
#### 3. Repetir para ABS (u Otros Materiales)
Repite el mismo proceso para el perfil ABS (o PETG), si imprimes esos materiales.
Temperaturas Típicas para ABS: Boquilla $240^\circ\text{C}$ / Cama $100^\circ\text{C}$ (Asegúrate de tener un cerramiento al imprimir ABS).
#### 4. Prueba Rápida
1. Regresa al menú principal.
2. Busca la opción Preheat (Precalentar).
3. Selecciona Preheat PLA.
4. La impresora debería empezar a calentarse automáticamente a los $200^\circ\text{C}$ y $60^\circ\text{C}$ que has definido.

### 🌡️ Calibración PID: Estabilidad de Temperatura
#### 1. El Porqué del PID
Tu impresora 3D tiene un sistema de calefacción regulado por un algoritmo llamado PID (Proporcional-Integral-Derivativo).
- Sin PID Calibrado (Comportamiento por defecto): Cuando pides $200^\circ\text{C}$, el firmware aplica energía al calentador. Al acercarse a $200^\circ\text{C}$, si el PID no está bien ajustado, puede "pasarse de frenada" (overshoot) y subir a $205^\circ\text{C}$. Luego, baja a $195^\circ\text{C}$, y vuelve a subir. Esto crea un ciclo de oscilación térmica.
- Con PID Calibrado (Comportamiento ideal): El algoritmo aprende la inercia de tu calentador específico. Aplica la cantidad de energía justa para alcanzar $200^\circ\text{C}$ con precisión y luego aplica la energía de mantenimiento necesaria para quedarse fija en ese valor, sin oscilaciones.
Consecuencias de un PID mal calibrado:
1. Mala calidad de impresión: La extrusión es inconsistente si la temperatura varía.
2. Alarmas de error (Thermal Runaway): Las grandes oscilaciones pueden activar las protecciones de seguridad del firmware.

### 2. El Procedimiento de Calibración PID (PID Autotune)
Este proceso se realiza enviando comandos específicos a la impresora desde un ordenador, ya que es la forma más precisa de ejecutar el algoritmo de aprendizaje.
#### Requisitos:
- Un ordenador (Windows, Mac o Linux).
- Un cable USB (Mini-USB o Micro-USB) para conectar la impresora al ordenador.
- Software de Control: Necesitas un programa que te permita enviar comandos G-Code a la impresora (ejemplos: Pronterface, OctoPrint o la consola de control de Cura/PrusaSlicer). Usaremos Pronterface por ser simple y gratuito.
#### Pasos:
1. Conectar la Impresora: Conecta la Ender 3 V2 al ordenador mediante el cable USB y abre el software de control (ej. Pronterface).
2. Identificar el Puerto: En el software, selecciona el puerto COM/USB correcto y la velocidad (baud rate) adecuada, que generalmente es 115200.
3. Conectar: Haz clic en "Connect". Si la conexión es exitosa, verás mensajes en la consola.
4. Enviar el Comando PID (Boquilla): Este comando le dice a la impresora que caliente la boquilla a $200^\circ\text{C}$ y haga 5 ciclos de prueba para aprender sus características.
  M303 E0 S200 C5
  1. M303: El comando de calibración PID (Autotune).
  2. E0: Indica que la calibración es para el extrusor principal (la boquilla).
  3. S200: La temperatura objetivo (usa $200^\circ\text{C}$ como estándar para PLA).
  4. C5: Indica que realice 5 ciclos de prueba.
5. Esperar el Proceso: La impresora comenzará a calentarse, enfriarse y calentarse de nuevo. Esto tardará unos 5 a 10 minutos. No toques nada.
6. Recibir los Valores Finales: Cuando termine, la consola te mostrará una línea con los nuevos valores calculados de PID:
  PID Autotune finished. Kp: X.XX, Ki: Y.YY, Kd: Z.ZZ
  1. Donde Kp, Ki y Kd son tus nuevos valores. CÓPIALOS.
7. Guardar los Nuevos Valores (Boquilla): Envía el siguiente comando, sustituyendo X, Y, Z por los valores que copiaste:
  M301 P X.XX I Y.YY D Z.ZZ
8. Guardar en EEPROM (Boquilla): Envía el comando final para que los valores se mantengan fijos:
  M500
#### 3. Calibración del PID de la Cama (Opcional, pero Recomendado)
Repite el mismo proceso para la cama caliente. Se recomienda una temperatura de $60^\circ\text{C}$ (para PLA).
1. Enviar el Comando PID (Cama):
  M303 E-1 S60 C5
  1. E-1: Indica que la calibración es para la cama.
2. Recibir los Valores Finales (Cama): Copia los valores Kp, Ki y Kd que te dé la consola.
3. Guardar los Nuevos Valores (Cama):
  M304 P X.XX I Y.YY D Z.ZZ
  1. M304 es el comando para guardar los valores PID de la cama.
4. Guardar en EEPROM (Cama):
  M500
Una vez completados estos pasos, tu Ender 3 V2 mantendrá las temperaturas de la boquilla y la cama de forma estable y precisa, lo que te dará una base sólida para impresiones de alta calidad.