### 1. Conceptos Previos
Antes de conectar, visualicemos el flujo de electrones como si fuera agua en una tubería:
- Circuito Cerrado (ON): El camino es continuo sin interrupciones. Los electrones pueden salir del negativo, pasar por la bombilla y volver al positivo.
  - Resultado: Hay corriente ($I > 0$) y la bombilla se enciende.
- Circuito Abierto (OFF): El camino está cortado en algún punto. Aunque las baterías tengan energía, los electrones no pueden "saltar" el vacío.
  - Resultado: No hay corriente ($I = 0$) y la bombilla se apaga.

### 2. Materiales en Tinkercad
Al diseño anterior de 2 baterías en serie, añade:
- 1 Interruptor deslizante (Slide Switch).
  - Nota: Este componente tiene 3 patitas (Terminal 1, Común, Terminal 2).

### 3. Desarrollo Paso a Paso
#### Paso 1: Conexión de Baterías (Fuente de Energía)
Mantenemos la conexión en serie para obtener 18V:
1. Une el Negativo (-) de la Batería 1 con el Positivo (+) de la Batería 2.
2. Ahora tienes un "bloque" de energía con dos extremos libres: el Positivo de la Batería 1 y el Negativo de la Batería 2.
#### Paso 2: Instalación del Interruptor (El control)
Vamos a colocar el interruptor en el lado positivo para controlar el paso de la corriente antes de que llegue a la bombilla.
1. Lleva un cable Rojo desde el Positivo libre de la Batería 1 hacia el Terminal 1 (izquierda) del Interruptor.
2. Lleva un cable Rojo desde el Común (la patita del medio) del Interruptor hacia un terminal de la Bombilla.
¿Qué acabamos de hacer? Hemos obligado a la electricidad a pasar por dentro del interruptor. Si la palanca conecta el "Terminal 1" con el "Común", la electricidad pasa. Si la mueve al otro lado, se corta.
#### Paso 3: Cerrar el Retorno (Tierra)
Para que el circuito funcione, la electricidad debe volver a la batería.
Lleva un cable Negro desde el otro terminal de la Bombilla hacia el Negativo libre de la Batería 2.
#### Paso 4: Colocación del Polímetro (El testigo)
Queremos ver si llega voltaje a la bombilla.
1. Conecta el cable Rojo del Polímetro al terminal de entrada de la bombilla (donde llega el cable del interruptor).
2. Conecta el cable Negro del Polímetro al terminal de salida de la bombilla (donde sale el cable negro).

### 4. Simulación y Análisis
Dale al botón "Iniciar simulación".
#### Estado A: Circuito Cerrado (ON)
Haz clic en el interruptor para mover la palanca hacia la izquierda (hacia el Terminal 1).
- Físicamente: Una placa de metal interna une los cables. El camino está completo.
- Observación: La bombilla brilla intensamente.
- Polímetro: Marcará aprox. 18.0 V.
- Conclusión: La diferencia de potencial llega a la carga.
#### Estado B: Circuito Abierto (OFF)
Haz clic en el interruptor para mover la palanca hacia la derecha.
- Físicamente: La pieza de metal interna se mueve y deja un hueco de aire entre el Terminal 1 y el Común. El camino está roto.
- Observación: La bombilla se apaga instantáneamente.
- Polímetro: Marcará 0.0 V (o mV residuales).
- Conclusión: Aunque las baterías siguen teniendo 18V, al estar el camino roto, la diferencia de potencial en la bombilla desaparece.