# SEMÁFORO
# PARTE 1: Simulación en Tinkercad
En esta fase diseñaremos el circuito y la lógica sin riesgo de quemar componentes.
### 1. Materiales necesarios (en Tinkercad)
- 1 Arduino Uno R3 (Tinkercad usa el Uno por defecto, la lógica es idéntica para el Mega).
- 1 Placa de pruebas (Breadboard) pequeña.
- 3 LEDs (1 Rojo, 1 Amarillo, 1 Verde).
- 3 Resistencias de 220 ohmios (Ω) o 330 ohmios.
### 2. Montaje paso a paso
1. Colocar los LEDs: Arrastra los 3 LEDs a la placa de pruebas. Cambia sus colores para tener uno Rojo, uno Amarillo y uno Verde.
2. Conexión a Tierra (GND):
  1. Conecta un cable desde el pin GND del Arduino a la línea negativa (azul/negra) de la placa de pruebas.
  2. La pata corta (cátodo) de cada LED debe conectarse a esta línea negativa.
3. Colocar las Resistencias:
  1. Conecta una resistencia a la pata larga (ánodo) de cada LED. Esto es para protegerlos y que no se quemen.
4. Conexión a los Pines Digitales:
  1. Conecta el otro extremo de la resistencia del LED Rojo al Pin 13.
  2. Conecta el otro extremo de la resistencia del LED Amarillo al Pin 12.
  3. Conecta el otro extremo de la resistencia del LED Verde al Pin 11.
### 3. Explicación del Código de Bloques
En Tinkercad, cambia la vista de "Código" a "Bloques". La lógica de un semáforo es una secuencia infinita: Verde -> Amarillo -> Rojo -> Verde...
Aquí tienes cómo construir los bloques y qué significa cada uno:
Bloque 1: Encender Verde
- Bloque: Definir pasador 11 en ALTA (Enciende el LED Verde).
- Bloque: Definir pasador 12 en BAJA (Asegura que el Amarillo esté apagado).
- Bloque: Definir pasador 13 en BAJA (Asegura que el Rojo esté apagado).
- Bloque: Esperar 5 segundos (Mantiene el verde encendido este tiempo).
Bloque 2: Cambio a Amarillo (Precaución)
- Bloque: Definir pasador 11 en BAJA (Apaga el Verde).
- Bloque: Definir pasador 12 en ALTA (Enciende el Amarillo).
- Bloque: Esperar 2 segundos (El amarillo dura menos tiempo).
Bloque 3: Alto (Rojo)
- Bloque: Definir pasador 12 en BAJA (Apaga el Amarillo).
- Bloque: Definir pasador 13 en ALTA (Enciende el Rojo).
- Bloque: Esperar 5 segundos (Los coches se detienen).
(Nota: Al terminar el Bloque 3, Tinkercad vuelve automáticamente al inicio, apagando el rojo al encenderse el verde nuevamente en el siguiente ciclo, o puedes agregar explícitamente un bloque para apagar el 13 al final).

# PARTE 2: Montaje Real con Arduino Mega
Ahora pasamos al mundo físico. Usaremos el Arduino Mega 2560, que tiene muchos más pines, pero usaremos los mismos (11, 12 y 13) para mantener la consistencia con el ejercicio anterior.
### 1. Materiales Físicos
- Placa Arduino Mega 2560 + Cable USB.
- Protoboard (Placa de pruebas).
- 3 LEDs (Rojo, Amarillo, Verde).
- 3 Resistencias (entre 220Ω y 330Ω - colores típicos: Rojo-Rojo-Marrón o Naranja-Naranja-Marrón).
- 4 Cables jumper (macho-macho).
### 2. Conexión paso a paso (Hardware)
1. Seguridad: Asegúrate de que el Arduino esté desconectado del PC mientras montas el circuito.
2. Tierra común: Conecta un cable desde uno de los pines que dice GND en tu Arduino Mega a la línea azul (negativo) de la protoboard.
3. LEDs: Inserta los LEDs en la protoboard. Recuerda: la pata corta es el negativo, la larga es el positivo.
  1. Conecta la pata corta de los 3 LEDs a la línea azul (negativa) de la protoboard.
4. Resistencias: Conecta una pata de la resistencia a la pata larga (positiva) del LED y la otra pata a un hueco libre en la protoboard.
5. Cables de señal:
  1. Cable desde el Pin 13 del Mega -> a la resistencia del LED Rojo.
  2. Cable desde el Pin 12 del Mega -> a la resistencia del LED Amarillo.
  3. Cable desde el Pin 11 del Mega -> a la resistencia del LED Verde.
### 3. Código para Arduino IDE (C++)
Abre el programa Arduino IDE en tu computadora. Copia y pega el siguiente código. He incluido comentarios explicativos en cada línea.

// Definición de pines (Variables constantes)
const int ledRojo = 13;
const int ledAmarillo = 12;
const int ledVerde = 11;

// La función setup se ejecuta una sola vez al encender el Arduino
void setup() {
  // Configuramos los pines como SALIDA (OUTPUT) para enviar voltaje
  pinMode(ledRojo, OUTPUT);
  pinMode(ledAmarillo, OUTPUT);
  pinMode(ledVerde, OUTPUT);
}

// La función loop se repite infinitamente
void loop() {

  // --- FASE 1: VERDE (Avanzar) ---
  digitalWrite(ledVerde, HIGH); // Enciende el Verde
  digitalWrite(ledAmarillo, LOW); // Asegura Amarillo apagado
  digitalWrite(ledRojo, LOW); // Asegura Rojo apagado
  delay(5000); // Espera 5000 milisegundos (5 segundos)

  // --- FASE 2: AMARILLO (Precaución) ---
  // Nota: No necesitamos apagar el rojo porque ya estaba apagado,
  // pero debemos apagar el verde.
  digitalWrite(ledVerde, LOW); // Apaga el Verde
  digitalWrite(ledAmarillo, HIGH); // Enciende el Amarillo
  delay(2000); // Espera 2 segundos

  // --- FASE 3: ROJO (Alto) ---
  digitalWrite(ledAmarillo, LOW); // Apaga el Amarillo
  digitalWrite(ledRojo, HIGH); // Enciende el Rojo
  delay(5000); // Espera 5 segundos

  // Al terminar aquí, el 'loop' vuelve a empezar,
  // ejecutando la FASE 1 (Encender Verde y apagar los demás).
}
### 4. Volcar el código (Subir al Arduino Mega)
Este paso es crucial porque estás usando una placa distinta a la estándar (Uno).
1. Conecta el Arduino Mega al PC mediante el cable USB.
2. En el Arduino IDE, ve al menú Herramientas (Tools).
3. Busca la opción Placa (Board) y selecciona "Arduino Mega or Mega 2560".
4. En el mismo menú Herramientas, ve a Procesador y asegúrate que diga "ATmega2560 (Mega 2560)".
5. En Herramientas > Puerto (Port), selecciona el puerto COM que aparezca (generalmente dice Arduino Mega entre paréntesis).
6. Haz clic en el botón de la flecha hacia la derecha (➡️) o "Subir".
Si todo está correcto, verás un mensaje de "Subido" y tu semáforo físico comenzará a funcionar inmediatamente siguiendo la secuencia programada.