### Paso 1: Preparación de Materiales
Una vez dentro de Tinkercad Circuits, busca y arrastra los siguientes componentes a tu área de trabajo:
1. Placa de pruebas pequeña (Breadboard).
2. Pila de 9V (Batería).
3. Pulsador (Pushbutton).
4. Condensador Polarizado (Electrolytic Capacitor).
  1. Configuración clave: Haz clic en él y cambia su capacidad a 1000 µF (microfaradios) y voltaje a 16V.
  Shutterstock
* *Nota:* Si dejas el valor por defecto (frecuentemente 1uF), el efecto será tan rápido que no lo verás. Necesitamos "un tanque grande" de energía.
1. LED (Color rojo o el que prefieras).
2. Resistencia.
  1. Valor: 470 $\Omega$ (ohmios). Esto protege al LED para que no se queme con los 9V.
3. Multímetro (Polímetro).
  1. Modo: Voltaje (V).

### Paso 2: El Esquema de Conexiones (Paso a Paso)
Vamos a montar el circuito siguiendo una lógica de paralelo. El condensador y el LED estarán conectados en paralelo para que el condensador pueda alimentar al LED cuando falte la batería.
#### A. Energía (Alimentación)
1. Conecta el cable Rojo (Positivo +) de la Pila de 9V a la línea roja (+) de la protoboard.
2. Conecta el cable Negro (Negativo -) de la Pila a la línea azul/negra (-) de la protoboard.
#### B. El Interruptor (Pulsador)
1. Coloca el Pulsador en el centro de la placa (cruzando el canal central).
2. Conecta una pata del terminal inferior del pulsador (Terminal 1b) a la línea Positiva (+) de la alimentación.
3. La otra pata del pulsador (Terminal 2b) será nuestra salida de corriente cuando apretemos el botón.
#### C. El Condensador (El tanque de energía)
Recuerda: Los condensadores polarizados tienen un lado positivo y uno negativo (la franja gris indica el negativo).
1. Coloca el condensador en la placa.
2. Conecta la pata Negativa (cátodo) directamente a la línea Negativa (-) de la protoboard.
3. Conecta la pata Positiva (ánodo) a la salida del pulsador (Terminal 2b).
#### D. El LED y la Resistencia (La carga)
1. Conecta una pata de la Resistencia (470 $\Omega$) a la misma fila donde está la pata Positiva del condensador.
2. Conecta la otra pata de la resistencia a una fila vacía.
3. Coloca el LED:
  1. Pata larga (Ánodo): Conéctala a la resistencia (donde terminó en el paso anterior).
  2. Pata corta (Cátodo): Conéctala directamente a la línea Negativa (-) de la protoboard.
#### E. El Polímetro (El observador)
Queremos ver cómo baja el voltaje poco a poco.
1. Cable Negro del multímetro -> Conéctalo a la línea Negativa (-) de la protoboard.
2. Cable Rojo del multímetro -> Conéctalo a la pata Positiva del Condensador.

### Paso 3: Explicación Lógica del Circuito
Para que verifiques que todo está bien conectado, el flujo es el siguiente:
1. Al presionar el botón, la corriente de 9V fluye y se divide en dos caminos:
  1. Camino A: Llena el Condensador.
  2. Camino B: Pasa por la resistencia y enciende el LED.
2. Al soltar el botón, la batería de 9V queda desconectada.
3. Aquí ocurre la magia: El condensador, que ahora está cargado a 9V, empieza a actuar como una pequeña batería temporal. Suelta su energía hacia el único camino disponible: la resistencia y el LED.

### Paso 4: Simulación y Resultados
Dale al botón "Iniciar simulación" arriba a la derecha.
1. Estado Inicial: El LED está apagado. El multímetro marca 0V (o muy cercano a 0 mV).
2. Presiona el Pulsador (Mantén pulsado):
  1. El LED se enciende inmediatamente.
  2. El multímetro subirá rápidamente hasta marcar aproximadamente 9V (o un poco menos debido a la resistencia interna). El condensador se ha "llenado".
3. Suelta el Pulsador:
  1. Observa el LED: No se apaga de golpe. Se irá desvaneciendo suavemente (fade out).
  2. Observa el Multímetro: El voltaje no cae a 0V instantáneamente. Verás que baja progresivamente: 8V... 6V... 4V... 2V... hasta que el LED se apaga por completo.
Nota técnica: Si quieres que el LED tarde más en apagarse, aumenta la capacidad del condensador (ej. a 2200 µF) o aumenta el valor de la resistencia (ej. a 1 k$\Omega$), aunque esto último hará que el LED brille menos.

# 🧪 Ejercicio en Tinkercad
## Almacenamiento de energía en un condensador electrolítico

## 🎯 Objetivo del ejercicio
- Observar cómo un condensador se carga
- Medir el voltaje almacenado con un polímetro
- Ver cómo el condensador se descarga lentamente
- Comprender el concepto de constante de tiempo RC

## 📦 Materiales (Tinkercad)
Busca y agrega:
- 1 × Fuente DC (ajustable)
- 1 × Condensador electrolítico (1000 µF / ≥16 V)
- 1 × Resistencia (10 kΩ)
- 1 × Interruptor deslizante (o pulsador)
- 1 × Polímetro (Multimeter)
- 1 × Protoboard
- Cables

## 🧠 Concepto clave
Un condensador:
- Se carga cuando se conecta a una fuente
- Almacena energía eléctrica en forma de campo eléctrico
- Se descarga cuando se desconecta la fuente
- El voltaje no cambia instantáneamente
Energía almacenada:
E=21​CV2

## 🔧 Paso 1: Colocar los componentes
1. Arrastra una protoboard
2. Coloca el condensador electrolítico
  1. Terminal largo (+)
  2. Terminal corto (–)
3. Coloca la resistencia
4. Coloca el interruptor
5. Coloca el polímetro
6. Coloca la fuente DC

## ⚠️ Paso 2: Configurar valores
- Fuente DC → 5 V
- Condensador → 1000 µF
- Resistencia → 10 kΩ
📌 Constante de tiempo:
 sτ=R⋅C=10000×0.001=10 s

## 🔌 Paso 3: Conexiones del circuito
### Esquema funcional
+5V ── Interruptor ── Resistencia ── (+) Condensador (–) ── GND

### Conexiones exactas
1. Fuente +5 V → interruptor
2. Interruptor → resistencia 10 kΩ
3. Resistencia → terminal positivo (+) del condensador
4. Terminal negativo (–) del condensador → GND
5. Fuente GND → GND común

## 📟 Paso 4: Conectar el polímetro
### Medición de voltaje
1. Polímetro en modo V DC
2. Punta roja → terminal positivo del condensador
3. Punta negra → terminal negativo del condensador
📌 El polímetro medirá el voltaje almacenado en el condensador

## ▶️ Paso 5: Iniciar la simulación
Haz clic en “Iniciar simulación”
### Fase de carga
1. Coloca el interruptor en ON
2. Observa el polímetro:
  1. El voltaje sube lentamente
  2. No llega instantáneamente a 5 V
Valores típicos:
- 0 s → 0 V
- 10 s → ~3.2 V
- 20 s → ~4.3 V
- 30 s → ~4.8 V

## 🔄 Paso 6: Fase de descarga
1. Coloca el interruptor en OFF
2. Observa el polímetro:
  1. El voltaje disminuye lentamente
  2. El condensador sigue alimentando el circuito
📌 Esto demuestra que la energía quedó almacenada

## 📊 Paso 7: Registro de mediciones
Anota valores como:
Tiempo (s)	Voltaje (V)
0	0.0
5
10
20
OFF + 5 s
OFF + 10 s

## 🔍 Paso 8: Análisis
- El condensador almacena energía
- La resistencia controla la velocidad
- El polímetro permite visualizar el fenómeno
- Sin resistencia, la carga sería instantánea (ideal)

## 🧪 Variaciones del ejercicio
🔁 Cambia el valor del condensador
🔁 Cambia la resistencia
🔁 Mide corriente durante la carga
🔁 Añade un LED para visualizar descarga

## 📘 Conclusión
Este ejercicio demuestra claramente que:
✔ Un condensador almacena energía
✔ El voltaje se mantiene tras cortar la fuente
✔ La descarga es progresiva
✔ El polímetro confirma el comportamiento real