## 🌉 Ejercicio Tinkercad: Rectificador de Onda Completa
Este circuito es fundamental en electrónica, ya que convierte la Corriente Alterna (CA) en Corriente Continua (CC).
### 1. 🛠️ Montaje de Componentes
Comienza arrastrando los siguientes componentes al área de trabajo de Tinkercad:
Componente	Cantidad	Propósito
Placa de pruebas (Protoboard)	1	Para montar el circuito.
Diodo (1N4001 o similar)	4	Elementos clave del puente rectificador.
Resistencia	1	Resistencia de carga (ej. $1 \text{ k}\Omega$).
Condensador Polarizado	1	Para suavizar la señal de CC (filtro).
Fuente de Alimentación (Function Generator)	1	Fuente de CA de entrada.
Multímetro	1	Para medir la salida de CC (voltaje).

### 2. 🔀 Conexión del Puente de Diodos
El puente de diodos se construye conectando los 4 diodos de la siguiente manera:
1. Conexión de la CA (Entrada):
  1. Conecta el ánodo del Diodo 1 con el cátodo del Diodo 2.
  2. Conecta el ánodo del Diodo 3 con el cátodo del Diodo 4.
  3. Estos dos puntos de conexión intermedios serán la entrada de CA, donde conectarás la Fuente de Alimentación.
2. Salida de CC Positiva (+):
  1. Conecta los cátodos del Diodo 1 y el Diodo 3 juntos. Este es el punto de salida positivo (+) de CC.
3. Salida de CC Negativa (-):
  1. Conecta los ánodos del Diodo 2 y el Diodo 4 juntos. Este es el punto de salida negativo (-) de CC (tierra).
### 3. 🔌 Conexión de la Entrada (CA) y Carga
1. Fuente de Alimentación (Generador de Funciones):
  1. Arrastra un Generador de Funciones.
  2. Configúralo como una onda sinusoidal (Sine) con una Amplitud de, por ejemplo, $10 \text{ V}$ y una Frecuencia de $50 \text{ Hz}$ o $60 \text{ Hz}$.
  3. Conecta el terminal positivo de la fuente a la primera entrada de CA del puente (ánodo D1 / cátodo D2).
  4. Conecta el terminal negativo (Tierra) de la fuente a la segunda entrada de CA del puente (ánodo D3 / cátodo D4).
2. Carga (Resistencia):
  1. Conecta un extremo de la Resistencia de $1 \text{ k}\Omega$ al punto de salida positivo (+) de CC del puente (cátodos D1 y D3).
  2. Conecta el otro extremo de la Resistencia al punto de salida negativo (-) de CC (ánodos D2 y D4 / Tierra).
### 4. 📈 Visualización y Filtrado (Suavizado de CC)
#### A. Medición de la CC sin filtro (Rectificación Pura)
1. Arrastra el primer Multímetro y configúralo en modo Voltímetro (V).
2. Conecta el terminal rojo (+) del multímetro a la salida positiva (+) de CC (antes de la Resistencia).
3. Conecta el terminal negro (-) del multímetro a la salida negativa (-) de CC (Tierra).
4. Inicia la simulación. Observa cómo el voltaje CC medido no es completamente constante, sino que muestra un valor de tensión eficaz pero con un rizado (ripple).
#### B. Añadiendo el Filtro Capacitivo
Para obtener una CC lo más constante posible, se añade un condensador en paralelo a la carga.
1. Arrastra el Condensador Polarizado (ej. $10 \text{ \mu F}$) al circuito.
2. Conecta el terminal positivo del Condensador al punto de salida positivo (+) de CC.
3. Conecta el terminal negativo del Condensador al punto de salida negativo (-) de CC (Tierra).
#### C. Medición de la CC con filtro
1. Inicia la simulación de nuevo.
2. Observa el valor en el Multímetro. Deberías ver un voltaje de CC mucho más estable y constante, cercano al voltaje pico de la onda de CA (voltaje pico $\approx 1.414 \times \text{Voltaje eficaz}$ menos la caída de voltaje de dos diodos, $2 \times 0.7 \text{ V}$).
### 5. ✅ Conclusión
Has construido un rectificador de onda completa. La simulación con el multímetro muestra claramente cómo el voltaje de entrada de CA es convertido en un voltaje de salida de CC (aunque no perfecta, lo cual se soluciona con el condensador de filtro).
- Sin condensador: La CC de salida tiene un gran rizado.
- Con condensador: La CC de salida es mucho más estable, acercándose a una tensión de CC pura.