## 💡 Ejercicio Tinkercad: Control de LED con LDR (Fotorresistor)
El objetivo es hacer que un LED se encienda automáticamente cuando la luz ambiental (la que recibe el LDR) es baja (simulando una luz de noche o de calle).
### 1. 🛠️ Componentes Necesarios
Componente	Cantidad	Función
Placa de pruebas (Protoboard)	1	Para el montaje.
Fuente de Alimentación ($5 \text{ V}$)	1	Suministro de energía.
LDR (Fotorresistor)	1	El componente sensor (su resistencia varía con la luz).
Resistencia Fija ($\text{R}_{\text{B}}$)	1	Resistencia de Bias (polarización) (Ej. $10 \text{ k}\Omega$).
Transistor NPN (Ej. 2N2222)	1	Actúa como interruptor para controlar la corriente del LED.
LED (Cualquier color)	1	La carga que vamos a controlar.
Resistencia ($\text{R}_{\text{L}}$)	1	Resistencia limitadora de corriente para el LED (Ej. $220 \text{ \Omega}$).

### 2. 🔌 Conexiones Paso a Paso
#### A. Circuito Sensor (Divisor de Voltaje)
El LDR y $\text{R}_{\text{B}}$ forman un divisor de voltaje que determinará la sensibilidad del circuito:
1. LDR: Conecta un terminal del LDR al carril positivo ($+\text{V}$).
2. Resistencia de Polarización ($\text{R}_{\text{B}}$): Conecta $\text{R}_{\text{B}}$ ($10 \text{ k}\Omega$) desde el otro terminal del LDR hasta el carril negativo (GND).
3. Salida de Voltaje: El punto de conexión entre el LDR y $\text{R}_{\text{B}}$ es la salida del sensor. Este voltaje es el que controlará al transistor.
  1. Recuerda la propiedad del LDR:
    1. Mucha Luz: Resistencia del LDR es baja. El voltaje en el punto de unión es bajo (cercano a GND).
    2. Poca Luz (Oscuridad): Resistencia del LDR es alta. El voltaje en el punto de unión es alto (cercano a $+\text{V}$).
#### B. Circuito de Control (Transistor como Interruptor)
1. Conexión de Base: Conecta el punto de unión entre el LDR y $\text{R}_{\text{B}}$ a la Base (B) del transistor NPN.
2. Emisor a Tierra: Conecta el Emisor (E) del transistor a GND.
#### C. Circuito de Carga (LED)
1. Resistencia y LED: Conecta el Colector (C) del transistor a la Resistencia $\text{R}_{\text{L}}$ ($220 \text{ \Omega}$).
2. Alimentación del LED: Conecta el otro extremo de $\text{R}_{\text{L}}$ al Ánodo (pata larga) del LED.
3. Tierra del LED: Conecta el Cátodo (pata corta) del LED al carril positivo ($+\text{V}$).
¡Advertencia Importante! Para este circuito, hemos conectado el LED entre el $+\text{V}$ y el Colector del transistor (configuración pull-up) para lograr el comportamiento de "luz de noche".
- Cuando el transistor se activa (mucha corriente de Base), el Colector va a GND, y el LED se APAGA.
- Cuando el transistor se apaga (poca corriente de Base), el Colector va a $+\text{V}$, y el LED se ENCIENDE.
### 3. ▶️ Simulación y Comprobación
1. Inicia la Simulación en Tinkercad.
2. Control del LDR: Haz clic en el componente LDR. Aparecerá un deslizador que te permite simular la intensidad de la luz ambiental.
  1. Simulando el Día (Mucha Luz): Mueve el deslizador del LDR hacia la luz brillante.
    1. Resultado del Sensor: El LDR tiene baja resistencia $\rightarrow$ el voltaje en la Base es bajo.
    2. Resultado del Transistor: El transistor NPN está en corte (apagado).
    3. Observación: El LED permanece APAGADO.
  2. Simulando la Noche (Poca Luz): Mueve el deslizador del LDR hacia la oscuridad.
    1. Resultado del Sensor: El LDR tiene alta resistencia $\rightarrow$ el voltaje en la Base es alto.
    2. Resultado del Transistor: El transistor NPN entra en saturación (encendido), permitiendo el flujo de corriente del Colector al Emisor.
    3. Observación: El LED se ENCIENDE, actuando como una luz de noche automática.
### 4. 📝 Conclusión
Con este ejercicio, se comprueba:
- El LDR convierte la intensidad de la luz en una variación de resistencia.
- El divisor de voltaje (LDR y $\text{R}_{\text{B}}$) convierte esa variación de resistencia en una variación de voltaje.
- El transistor actúa como un interruptor sensible al voltaje, permitiendo que la señal analógica del LDR controle una carga digital (encendido/apagado del LED).