## 🔆 Ejercicio Tinkercad: Control de Brillo con Potenciómetro
Este ejercicio demuestra cómo el potenciómetro actúa como un divisor de voltaje para variar la corriente que fluye a través de un LED.
### 1. 🛠️ Componentes Necesarios
Componente	Cantidad	Función
Placa de pruebas (Protoboard)	1	Para el montaje.
Fuente de Alimentación ($5 \text{ V}$ o $9 \text{ V}$)	1	Suministro de energía.
Potenciómetro (Ej. $10 \text{ k}\Omega$)	1	La resistencia variable (control manual).
LED (Cualquier color)	1	La carga que vamos a controlar.
Resistencia ($220 \text{ \Omega}$)	1	Resistencia limitadora de corriente de seguridad para el LED.

### 2. 🔌 Conexiones Paso a Paso (Divisor de Voltaje)
El potenciómetro tiene tres terminales:
1. Terminal 1 (Fijo): Un extremo de la resistencia total.
2. Terminal 3 (Fijo): El otro extremo de la resistencia total.
3. Terminal 2 (Variable o Limpiaparabrisas): El contacto móvil que ajusta la resistencia.
#### A. Conexión del Potenciómetro
1. Alimentación (Terminales Fijos):
  1. Conecta el Terminal 1 del potenciómetro al carril positivo ($+\text{V}$) de la fuente.
  2. Conecta el Terminal 3 del potenciómetro al carril negativo (GND) de la fuente.
  Resultado: Al hacer esto, el voltaje total de la fuente (ej. $5 \text{ V}$) se aplica a través de los terminales fijos del potenciómetro.
2. Salida de Voltaje (Terminal Variable):
  1. El Terminal 2 (Variable) será nuestro punto de salida, donde el voltaje variará desde $0 \text{ V}$ (si el potenciómetro está girado completamente hacia GND) hasta $5 \text{ V}$ (si está girado completamente hacia $+\text{V}$).
#### B. Conexión de la Carga (LED)
1. LED a Resistencia: Conecta el Ánodo (pata larga) del LED a la Resistencia de $220 \text{ \Omega}$.
2. Tierra del LED: Conecta el Cátodo (pata corta) del LED al carril negativo (GND).
3. Alimentación Variable: Conecta el otro extremo de la Resistencia de $220 \text{ \Omega}$ al Terminal 2 (Variable) del potenciómetro.
### 3. ▶️ Simulación y Comprobación
1. Inicia la Simulación en Tinkercad.
2. Gira el Potenciómetro: Haz clic en el potenciómetro y arrastra el deslizador para cambiar su posición.
  1. Posición Extrema 1 (Voltaje Alto): Gira el deslizador hacia el Terminal 1 (cercano a $+\text{V}$).
    1. Observación: El Terminal 2 proporciona el voltaje máximo, y el LED brillará con su máxima intensidad.
  2. Posición Extrema 2 (Voltaje Bajo): Gira el deslizador hacia el Terminal 3 (cercano a GND).
    1. Observación: El Terminal 2 proporciona casi $0 \text{ V}$, y el LED se apagará o mostrará un brillo mínimo.
  3. Posición Intermedia: Coloca el deslizador en algún punto intermedio.
    1. Observación: El brillo del LED variará gradualmente a medida que mueves el deslizador.
### 4. 📝 Conclusión
Con este ejercicio, se comprueba que:
- El potenciómetro actúa como un divisor de voltaje variable al tomar la salida del pin central (Terminal 2).
- Al cambiar la posición del contacto variable, se cambia la resistencia y, por lo tanto, el voltaje de salida.
- Este voltaje de salida controla la corriente que fluye a través de la resistencia y el LED, permitiendo un control analógico (gradual) sobre la intensidad del brillo.