## 🔔 Ejercicio Tinkercad: Pulsador vs. Interruptor
El objetivo es demostrar que el pulsador solo cierra el circuito mientras se mantiene presionado, mientras que el interruptor mantiene el estado una vez accionado.
### 1. 🛠️ Componentes Necesarios
Necesitarás configurar dos circuitos independientes en la misma protoboard para la comparación:
Componente	Cantidad	Función
Placa de pruebas (Protoboard)	1	Para el montaje.
Batería o Fuente de Alimentación ($5 \text{ V}$ o $9 \text{ V}$)	1	Suministro de energía.
Pulsador (Pushbutton)	1	Interruptor de acción momentánea.
Interruptor Deslizante (Slide Switch)	1	Interruptor de acción sostenida (mantener estado).
Buzzer (Pasivo o Activo)	2	Indicadores de audio para cada circuito.

### 2. 🔌 Circuito 1: Interruptor Sostenido (Slide Switch)
Este circuito encenderá y mantendrá encendido el Buzzer después de un solo clic.
1. Montaje del Buzzer 1: Conecta el terminal negativo del Buzzer 1 al carril negativo (GND) de la protoboard.
2. Montaje del Interruptor: Coloca el Interruptor Deslizante en la protoboard.
3. Conexión:
  1. Conecta el terminal central del Interruptor Deslizante al carril positivo ($+\text{V}$).
  2. Conecta uno de los terminales externos del Interruptor Deslizante al terminal positivo del Buzzer 1.
### 3. 👆 Circuito 2: Pulsador Momentáneo (Pushbutton)
Este circuito solo activará el Buzzer mientras se mantenga presionado el pulsador.
1. Montaje del Buzzer 2: Conecta el terminal negativo del Buzzer 2 al carril negativo (GND).
2. Montaje del Pulsador: Coloca el Pulsador en la protoboard.
3. Conexión:
  1. Conecta una pata del pulsador al carril positivo ($+\text{V}$).
  2. Conecta la pata diagonalmente opuesta del pulsador al terminal positivo del Buzzer 2.
### 4. ▶️ Simulación y Comprobación
1. Inicia la Simulación en Tinkercad.
2. Comprobación del Interruptor (Circuito 1):
  1. Haz clic en el Interruptor Deslizante para cambiar su posición.
  2. Observación: El Buzzer 1 comienza a sonar y permanece sonando incluso si dejas de hacer clic. (Se queda en el estado "encendido" hasta que lo vuelves a presionar).
3. Comprobación del Pulsador (Circuito 2):
  1. Haz clic y MANTÉN PRESIONADO el Pulsador.
  2. Observación: El Buzzer 2 suena solo mientras mantienes presionado el botón.
  3. Suelta el Pulsador.
  4. Observación: El Buzzer 2 deja de sonar inmediatamente.
### 5. 📝 Conclusión
El ejercicio demuestra la diferencia fundamental en la acción mecánica y eléctrica:
Componente	Acción Eléctrica	Uso Típico
Interruptor (Slide Switch)	Cierra el circuito y mantiene el estado (latching).	Encendido/apagado de una luz, selección de modo.
Pulsador (Pushbutton)	Cierra el circuito solo mientras se acciona (momentáneo).	Botón de timbre, reset, entrada de usuario en un microcontrolador.