¡Perfecto! Vamos a diseñar un circuito para demostrar el uso fundamental del transistor BJT como un Amplificador de Señal en configuración de Emisor Común.
Este circuito tomará una señal pequeña (como una onda de audio o una señal de prueba de bajo voltaje) y aumentará su amplitud.

## 🔊 Ejercicio Tinkercad: Transistor como Amplificador (Emisor Común)
El circuito de Emisor Común es el más utilizado para amplificar voltaje y potencia.
### 1. 🛠️ Componentes Necesarios
Componente	Cantidad	Función
Placa de pruebas (Protoboard)	1	Montaje del circuito.
Transistor NPN (Ej. 2N2222)	1	El elemento amplificador.
Fuente de Alimentación de CC ($9 \text{ V}$ o $12 \text{ V}$)	1	Polarización y suministro de energía.
Generador de Funciones (Function Generator)	1	Suministra la pequeña señal de entrada (CA).
Osciloscopio	1	Para visualizar y comparar las señales de entrada y salida.
Condensadores de Acoplamiento ($1 \text{ \mu F}$ o $10 \text{ \mu F}$)	2	Bloquean la CC y dejan pasar la CA.
Resistencias de Polarización:		Fijan el punto Q (punto de operación).
$\text{R}1$ (Base)	1	Ej. $10 \text{ k}\Omega$
$\text{R}2$ (Base a GND)	1	Ej. $2.2 \text{ k}\Omega$
$\text{R}_{\text{C}}$ (Colector)	1	Ej. $1 \text{ k}\Omega$
$\text{R}_{\text{E}}$ (Emisor)	1	Ej. $100 \text{ \Omega}$
Condensador de Derivación ($\text{C}_{\text{E}}$)	1	Ej. $10 \text{ \mu F}$

### 2. 🔌 Conexiones Paso a Paso (Polarización)
El objetivo de la polarización es asegurar que el transistor opere en su región lineal (activa) sin distorsionar la señal.
1. Fuente de CC: Conecta el terminal positivo ($+\text{V}$) a un carril y el negativo (GND) a otro carril de la protoboard.
2. Red de Polarización de Base (Divisor de Voltaje):
  1. Conecta $\text{R}1$ ($10 \text{ k}\Omega$) desde $+\text{V}$ a la Base (B) del transistor.
  2. Conecta $\text{R}2$ ($2.2 \text{ k}\Omega$) desde la Base (B) a GND.
3. Resistencia de Emisor ($\text{R}_{\text{E}}$): Conecta el Emisor (E) a GND a través de $\text{R}_{\text{E}}$ ($100 \text{ \Omega}$).
4. Resistencia de Colector ($\text{R}_{\text{C}}$): Conecta el Colector (C) a $+\text{V}$ a través de $\text{R}_{\text{C}}$ ($1 \text{ k}\Omega$).
### 3. 📉 Señal de Entrada (CA)
Necesitamos acoplar la pequeña señal de CA del Generador de Funciones a la Base, pero bloqueando la CC de polarización.
1. Generador de Funciones: Configúralo como Onda Sinusoidal (Sine), Amplitud muy pequeña (ej. $100 \text{ mV}$), y Frecuencia (ej. $1 \text{ kHz}$).
2. Condensador de Acoplamiento de Entrada ($\text{C}_{\text{in}}$): Conecta $\text{C}_{\text{in}}$ (ej. $1 \text{ \mu F}$) en serie entre el positivo del Generador de Funciones y la Base (B) del transistor (donde se une $\text{R}1$ y $\text{R}2$).
3. Conecta el negativo (Tierra) del Generador de Funciones a GND.
### 4. 📈 Señal de Salida (Amplificada)
La señal amplificada se toma del Colector. También usaremos un condensador para bloquear la CC y dejar solo la CA amplificada.
1. Condensador de Acoplamiento de Salida ($\text{C}_{\text{out}}$): Conecta $\text{C}_{\text{out}}$ (ej. $1 \text{ \mu F}$) al Colector (C) del transistor.
2. Tierra de Salida: El otro terminal de $\text{C}_{\text{out}}$ será la salida amplificada, y su referencia será GND.
### 5. 🌊 Condensador de Derivación del Emisor ($\text{C}_{\text{E}}$)
Este condensador se usa para aumentar la ganancia de CA, "cortocircuitando" $\text{R}_{\text{E}}$ para la señal de CA.
Conecta $\text{C}_{\text{E}}$ (ej. $10 \text{ \mu F}$) en paralelo con $\text{R}_{\text{E}}$ ($100 \text{ \Omega}$).
### 6. 📊 Visualización de la Amplificación con Osciloscopio
El Osciloscopio es crucial para ver la amplificación.
1. Osciloscopio: Arrastra el componente a la protoboard.
2. Canal A (Entrada):
  1. Conecta el terminal "+" de A justo antes de $\text{C}_{\text{in}}$ (al positivo del Generador).
  2. Conecta el terminal "-" de A a GND.
3. Canal B (Salida Amplificada):
  1. Conecta el terminal "+" de B a la salida, después de $\text{C}_{\text{out}}$.
  2. Conecta el terminal "-" de B a GND.
4. Inicia la Simulación.
#### Resultados Esperados:
- Canal A (Entrada): Deberías ver una onda sinusoidal pequeña (ej. $100 \text{ mV}$).
- Canal B (Salida): Deberías ver una onda sinusoidal significativamente más grande (ej. varios voltios, dependiendo de las resistencias).
- Fase: La onda de salida estará desfasada $180^\circ$ con respecto a la onda de entrada (cuando la entrada sube, la salida baja, y viceversa), que es una característica del amplificador de Emisor Común.
De esta manera, compruebas visualmente cómo el transistor toma una señal débil y produce una réplica mucho más fuerte, demostrando su función como amplificador de voltaje.