# Documento Técnico: Factores de Riesgo y Guía de Mantenimiento Preventivo de Hardware (gemini 3. Pro)

Asunto: Preservación de componentes y protocolo de mantenimiento preventivo en sistemas microinformáticos.

## 1. Introducción
La vida útil y el rendimiento de un equipo microinformático dependen directamente de las condiciones en las que opera y del cuidado que recibe. Este documento identifica los agentes externos e internos que degradan el hardware y define el procedimiento estándar para realizar un mantenimiento preventivo eficaz.

## 2. Factores que afectan a los componentes (Hardware)
Los componentes electrónicos son sensibles a diversas condiciones ambientales y físicas. Los principales enemigos del hardware son:
### 2.1. Temperatura (Calor excesivo)
Es el factor más crítico.
- Causa: Mala ventilación, acumulación de polvo, fallo en los ventiladores o sequedad de la pasta térmica.
- Efecto: Reduce drásticamente la vida útil de los componentes (especialmente CPU, GPU y condensadores), provoca inestabilidad (reinicios), degradación de rendimiento (thermal throttling) e incluso daños permanentes por fusión o quemadura.
### 2.2. Polvo y partículas en suspensión
- Causa: Ambientes sucios, equipos en el suelo, falta de filtros.
- Efecto: El polvo actúa como un aislante térmico, impidiendo que el calor se disipe. Además, puede obstruir ventiladores frenando su giro y, en ambientes húmedos, el polvo acumulado puede volverse conductor y provocar cortocircuitos.
### 2.3. Electricidad (Estática y fluctuaciones)
- Descargas Electrostáticas (ESD): La electricidad estática acumulada en el cuerpo humano puede dañar irreparablemente circuitos integrados al tocarlos sin protección.
- Fluctuaciones de voltaje: Picos de tensión, bajadas de tensión (brownouts) o ruido eléctrico proveniente de la red pueden dañar la fuente de alimentación y, por extensión, la placa base y discos duros.
### 2.4. Humedad y Corrosión
- Causa: Ambientes muy húmedos o cambios bruscos de temperatura (condensación).
- Efecto: Oxidación de contactos metálicos (RAM, tarjetas de expansión) y pistas de la placa base, provocando falsos contactos o cortocircuitos.
### 2.5. Vibraciones y Golpes
- Causa: Traslados inadecuados, ubicación inestable o golpes accidentales.
- Efecto:
  - Desconexión de cables o tarjetas.
  - Daños físicos en discos duros mecánicos (HDD), que pueden sufrir un "head crash" (cabezal tocando el plato), resultando en pérdida de datos.
  - Fisuras en la placa base o soldaduras.
### 2.6. Magnetismo
- Causa: Imanes potentes cerca del equipo (altavoces no blindados, motores).
- Efecto: Principalmente peligroso para discos duros mecánicos (HDD) y medios de almacenamiento magnético, pudiendo causar pérdida de datos. Los SSD no se ven afectados por esto.

## 3. Mantenimiento Preventivo
### 3.1. Definición
El mantenimiento preventivo consiste en la realización de acciones periódicas y planificadas sobre el equipo con el objetivo de anticiparse a las averías. No se trata de reparar lo que está roto, sino de conservar el sistema en condiciones óptimas para:
- Extender la vida útil del hardware.
- Prevenir paradas inesperadas.
- Mantener el rendimiento original del equipo.
- Detectar componentes degradados antes de que fallen totalmente.

## 4. Protocolo de ejecución del mantenimiento preventivo
A continuación, se detalla paso a paso cómo llevar a cabo este mantenimiento.
### 4.1. Herramientas y materiales necesarios
- Destornilladores (estrella/Phillips de varios tamaños).
- Aire comprimido en lata o compresor de aire (con filtro de humedad).
- Brochas de cerdas suaves antiestáticas.
- Paños de microfibra (que no suelten pelusa).
- Alcohol isopropílico (se evapora rápido y no deja residuos).
- Pulsera antiestática (recomendado).
- Pasta térmica (si se requiere cambio).
### 4.2. Medidas de seguridad previas
1. Apagar el equipo completamente.
2. Desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente.
3. Desconectar todos los periféricos.
4. Usar la pulsera antiestática conectada a tierra o tocar una superficie metálica sin pintar para descargar la electricidad estática del cuerpo.
### 4.3. Limpieza Interna (El núcleo del mantenimiento)
1. Apertura del chasis: Retirar los paneles laterales para acceder al interior.
2. Eliminación de polvo general:
  1. Usar el aire comprimido para soplar el polvo hacia afuera del equipo. Hacerlo en un lugar ventilado.
  2. Importante: Al soplar sobre los ventiladores, sujetarlos con el dedo para que no giren libremente. Si giran demasiado rápido por el aire comprimido, pueden generar voltaje inverso y dañar la placa o estropear sus rodamientos.
3. Limpieza de disipadores y ventiladores:
  1. Limpiar a fondo las aletas de los disipadores (CPU, GPU) con brocha y aire.
  2. Limpiar las aspas de los ventiladores con un paño o hisopos con un poco de alcohol isopropílico si tienen polvo pegado.
4. Limpieza de la Fuente de Alimentación:
  1. Nunca abrir la fuente (peligro de descarga mortal incluso desconectada).
  2. Soplar aire comprimido desde dentro hacia afuera a través de sus rejillas para desalojar el polvo acumulado.
5. Limpieza de contactos (si es necesario):
  1. Si se sospecha de mal contacto, retirar los módulos de RAM y la tarjeta gráfica. Limpiar los contactos dorados con una goma de borrar blanca suave (sin residuos) o con alcohol isopropílico.
### 4.4. Revisión y gestión térmica
1. Verificación visual: Buscar condensadores hinchados, cables pelados o marcas de quemaduras.
2. Cambio de pasta térmica (Avanzado):
  1. Cada 2 o 3 años, la pasta térmica entre el procesador y el disipador se seca.
  2. Retirar el disipador, limpiar la pasta vieja con alcohol isopropílico y aplicar una capa nueva y fina de pasta térmica de calidad.
3. Gestión de cables: Organizar los cables internos usando bridas para que no obstruyan el flujo de aire.
### 4.5. Limpieza Externa
1. Monitor: Limpiar la pantalla con un paño de microfibra seco o ligeramente humedecido con productos específicos para pantallas. Nunca rociar líquido directamente.
2. Teclado y ratón:
  1. Voltear el teclado y sacudirlo suavemente. Usar aire comprimido entre las teclas.
  2. Limpiar la superficie con un paño con alcohol isopropílico (desinfección y limpieza de grasa).
3. Chasis: Limpiar las superficies exteriores y, especialmente, las rejillas de ventilación/filtros antipolvo.
### 4.6. Comprobación final (Hardware/Software básico)
1. Conectar todo de nuevo.
2. Encender el equipo y entrar en la BIOS/UEFI.
3. Verificar que todos los ventiladores giran correctamente y sin ruidos extraños.
4. Comprobar las temperaturas en reposo (deben estar dentro de los rangos normales, habitualmente 30-45°C en reposo).

## 5. Periodicidad recomendada
La frecuencia del mantenimiento preventivo varía según el entorno:
- Entorno industrial o con mucho polvo: Cada 3 meses.
- Entorno de oficina estándar / Doméstico con mascotas: Cada 6 meses.
- Entorno limpio y climatizado (Sala de servidores/Oficina limpia): Cada 12 meses.

Conclusión:
La aplicación rigurosa de este mantenimiento preventivo reduce las tasas de fallo de hardware hasta en un 60%, asegurando la continuidad del negocio y evitando gastos imprevistos en reparaciones correctivas.

# Guía Técnica: Factores de Riesgo y Mantenimiento Preventivo en Hardware (ernie 5.0)
## 1. ¿Qué es el Mantenimiento Preventivo?
El Mantenimiento Preventivo es el conjunto de acciones sistemáticas y planificadas que se realizan sobre un equipo informático antes de que ocurra una avería. Su objetivo no es reparar, sino conservar.
Diferencia clave:
- Correctivo: "Se ha roto el ventilador, lo cambio". (Caro y urgente).
- Preventivo: "El ventilador tiene polvo, lo limpio para que no se rompa". (Barato y planificado).
Beneficios:
- Aumenta la vida útil de los componentes (un PC bien mantenido dura 7-8 años vs 3-4 años).
- Evita la pérdida de datos (fallos de disco).
- Mantiene el rendimiento (evita el thermal throttling).
## 2. Factores que Afectan al Hardware (Los Enemigos Silenciosos)
Para proteger el hardware, primero hay que identificar qué lo destruye. Se dividen en 4 categorías:
### A. Factores Ambientales (El #1 de fallos)
Factor	Daño que produce	Síntoma visible
Polvo y Pelusa	Actúa como aislante térmico. El calor no sale → Componentes se fríen.	PC lento, ventiladores a tope, apagados súbitos.
Humedad (>60%)	Oxidación de contactos y corrosión de pistas. Cortocircuitos.	Manchas verdes en placa, óxido en RAM, fallos aleatorios.
Temperatura (>30°C)	Degradación química acelerada (Ley de Arrhenius). La pasta térmica se seca.	Reinicios en verano, pantallazos azules (BSOD).
Electricidad Estática (ESD)	"Chispazo" invisible que quema microchips (RAM, CPU).	Componente muere de repente al tocarlo.

### B. Factores Eléctricos
Factor	Daño que produce
Picos de tensión	Rayos cercanos o subidas de luz queman la Fuente de Alimentación (PSU) y placa base.
Mala toma de tierra	La carcasa del PC da "calambrazos" y corrompe datos del disco duro.
Alimentación inestable	Reinicios constantes que dañan el sistema de archivos (SSD/HDD).

### C. Factores Mecánicos
Factor	Daño que produce
Vibración	Afloja conectores y rompe soldaduras (BGA) de la gráfica.
Golpes	Rayan los platos del HDD (si es mecánico) o rompen pistas.
Ciclos Térmicos	Dilatación/Contracción diaria (calentar/enfriar) agrieta la pasta térmica y suelda.

## 3. Protocolo de Mantenimiento Preventivo
Este protocolo debe seguirse según la frecuencia indicada. Nivel de dificultad: Básico/Medio.
### 🛠️ NIVEL 1: Usuario (Semanal/Mensual)
No requiere abrir el equipo.
Acción	Herramienta	Por qué
Limpiar exterior	Paño microfibra seco	Evita que el polvo entre por las rejillas.
Revisar ventilación	Visual	Asegurar que no hay papeles/mantas tapando salidas de aire.
Apagado correcto	Botón SO	Nunca forzar apagado manteniendo botón 5 seg (salvo emergencia).
Protección eléctrica	Regleta con protección	Verificar que el piloto de "Protegido" está encendido.
Liberar espacio disco	Explorador de archivos	Mantener >15% libre en SSD para que no se ralentice.

### 🔧 NIVEL 2: Técnico (Trimestral/Semestral)
Requiere abrir el equipo. Herramientas: Destornillador, Aire comprimido, Brocha, Alcohol Isopropílico.
#### PASO 1: Seguridad Anti-Estática (CRÍTICO)
- Usar pulsera antiestática conectada a chasis metálico.
- Tocar el chasis metálico antes de tocar nada si no tienes pulsera.
- NO usar aspiradora (genera estática), usar aire comprimido.
#### PASO 2: Limpieza Interna (El "Baño")
1. Aire comprimido: Soplar desde dentro hacia fuera.
  1. Truco: Sujetar las aspas del ventilador con el dedo para que no giren a 1000 RPM (se pueden dañar los rodamientos o generar electricidad inversa).
2. Filtros de polvo: Si la caja tiene filtros en el frontal, lavarlos con agua y jabón, secar 100% antes de poner.
3. Disipador CPU: Soplar entre las láminas del disipador (es donde más polvo se acumula).
#### PASO 3: Revisión de Conexiones
1. Desconectar y volver a conectar (Resetear) la RAM y la Gráfica.
2. Aprietar tornillos de la fuente de alimentación y bahías de discos.
3. Revisar cables de datos (SATA) y alimentación, que no estén pelados.
#### PASO 4: Gestión Térmica (Cada 2-3 años)
- Pasta Térmica: Si el PC tiene más de 3 años, quitar el disipador, limpiar pasta vieja (alcohol 96º) y poner pasta nueva (tipo MX-4 o Arctic MX-6).
- Ventiladores: Escuchar si alguno hace ruido metálico (rodamiento muerto). Engrasar o cambiar.
### 🔬 NIVEL 3: Diagnóstico Profundo (Anual)
Software de monitorización.
Prueba	Software Recomendado	Qué buscar
Salud del Disco	CrystalDiskInfo	Estado: "Bueno". Si sale "Precaución", cambiar ya.
Temperaturas	HWMonitor	CPU en reposo < 45°C / Carga < 85°C.
Memoria RAM	MemTest86 (USB booteable)	0 Errores tras 2 pasadas.
Fuente (PSU)	OCCT (Test Power)	Que no se apague el PC ni dé valores rojos en +12V / +5V.

## 4. Checklist Resumen para Imprimir
Frecuencia	Tarea	Estado
Mensual	Limpiar rejillas exteriores	⬜
Mensual	No bloquear salidas de aire	+
Trimestral	Abrir y limpiar polvo interior (Aire comprimido)	⬜
Trimestral	Reasentar memoria RAM y Gráfica	+
Anual	Comprobar S.M.A.R.T. del disco duro	+
2-3 Años	Cambiar pasta térmica del procesador	⬜
Anual	Probar Fuente de Alimentación con tester/software	+
Siempre	Usar SAI/Regleta (No enchufar directo a pared)	⬜